Para realizar la Conexión de acceso a Tnet S.T. con Windows 95, deberá cumplir al menos unos requisitos mínimos necesarios y ejecutar los siguientes procesos de instalación.

Requisitos Mínimos.

El equipo mínimo para la conexión con Internet es: PC 386/40 Mhz, 4 Mb memoria Ram, Gráfico VGA, Capacidad en Disco Duro de 20 Mb., y Modem compatible Hayes desde 14.400 bps. Macintosh procesador 68040, 8 Mb memoria Ram, sistema 7.0 y Modem compatible Hayes desde 14.400 bps. Características recomendadadas para la conexión con Internet: Procesador; PC Pentium 100 Mhz., Ram de 16 Mb memoria Ram, Gráfico SVGA, Capacidad en Disco Duro a partir de 450 Mb., Puerto Serie UART 16550 y Modem compatible Hayes de 28.800 bps. con V42 bis y MNP5.

1. Instalación de TCP/IP.

Pulse los siguientes controles; Inicio. Configuración. Panel de Control. Hacer Doble "click" en Red. Elegir "Agregar". Hacer Doble "click" en "Protocolo" Elegir "Microsoft" y "TCP/IP". Presionar el botón "Aceptar" y al finalizar presionar el botón de "OK".

2. Instalación de Acceso telefónico a Redes.

La instalación del Acceso telefónico a redes se realiza partiendo desde el desktop de Windows95 y pulsando en los siguientes controles; Inicio. Configuración. Panel de Control. Agregar o quitar programas. Instalación de Windows. Comunicaciones. Detalles. Acceso telefónico a redes. Aceptar. Aceptar. Windows 95 se dirigirá a la unidad origen donde se llevó a cabo la instalación para recoger los ficheros necesarios; unidad A:, Cd Rom o disco duro. Seleccione lo que proceda. Una vez copiado los ficheros, Windows 95 devuelve el control de ejecución al Panel de Control.

3. Creación del icono de conexión.

Abrir ventana "Mi PC". Abrir carpeta "Acceso Telefónico a Redes". Abrir icono "Realizar Nueva Conexión". Escriba en el campo nombre para el equipo, "Tnet S.T.". Si es necesario seleccione Módem para configurar sus características. Escriba 055 en el campo número de teléfono. Seleccione como pais España. Pulse botón "Siguiente". Pulse botón "Finalizar".

4. Definición de propiedades de la conexión.

Número y prefijos. Dentro de "Mi PC" y "Acceso telefónico a redes", aparece el icono que acabamos de crear. Seleccionelo y pulsando el botón derecho del ratón ( o bien manteniendo pulsada la tecla Alt, pulsar la tecla Intro y soltar las dos teclas), elija propiedades;

Pulse en "Tipo de servidor..." En este apartado solamente deben estar activado “Activar compresión de Software” y “TCP/IP”

Pulse en "Configuración TCP/IP". Active el apartado “Direcciones del servidor asignadas por el usuario” Escriba los siguientes números en las DNS DNS Primaria: 195.76.49.2 DNS Secundaria: 195.76.49.8 Pulse Aceptar hasta salir.

5. Conectar con Tnet Servicios Telemáticos.

Abrir ventana "Mi PC". Abrir carpeta "Acceso Telefónico a Redes". Abrir icono "Tnet S.T.". Compruebe que el "Nombre de Usuario", "Contraseña" y "Número de Teléfono" son correctos. Pulse el botón "Conectar".

© Tnet